CABINES ACCESS

Les cabines seront de type ACCESS de cabineo (fournies par la société CO2D à 63590 Tours sur Meymont –

tél : 04 73 16 88 57 – contact@cabineo.com – cabineo.com).

Cabines de hauteur 2,10m avec 3 paumelles par porte.

RESUME : Les cabines seront de type ACCESS de cabineo en Compact 10 mm traité antibactérien Sanitized(. 20 décors.

La hauteur totale des cabines sera de 2,12 m - vide au sol de 65 à 95 mm. Les portes de hauteur 1,98 m forme droite seront équipées de 3 paumelles en aluminium avec axe inox, retour par inertie (sans graisse), et d’un verrou coulissant avec pêne massif en aluminium avec boîtier de voyant en polypropylène renforcé, toujours monté sur la porte et faisant office de prise de main. Bandeau en aluminium anodisé exclusif ‘PROMU’ servant de bandeau de façade, de raidisseur de cloison, et de renfort vertical.

Liaison entre panneaux par quarts-de-rond massifs en aluminium anodisé. Fixation sur murs latéraux par équerres réglables. 
Vis en inox A4 à empreinte Torx(, avec frein de filet, traversantes (résistance optimale).

Pas ou peu (meneau long) de pieds en façade afin de faciliter le nettoyage.

Garantie 5 ans des pièces de quincaillerie standard des cabines * – voir fiche téléchargeable sur www.cabineo.com.

DIMENSIONS

- Largeurs et profondeurs des cabines sur mesure aux plans de l’architecte.

- ERP : elles respecteront la Réglementation Accessibilité et auront donc un entraxe supérieur à 900 mm (passage 770 mm).

- Hauteur totale des cabines comprise entre 2105 et 2135 mm, portes de grande hauteur 1980 mm, faible vide au sol réglable de 65 à 95 mm.

PANNEAUX

- Cloisons d’un seul tenant jusqu’à 2,60 m de profondeur.

- Portes, meneaux et cloisons en stratifié compact d’épaisseur 10 mm, de qualité C-s1,d0 (M2), finition satinée, imputrescible et garanti pour un usage en milieu humide. Noyau havane.

- Panneaux fabriqués en France dans des usines classées ISO 9001 et ISO 14001, labellisées FSC et PEFC.

- Panneaux traités antibactériens Sanitized(.

- Chants bombés et angles arrondis pour la sécurité des usagers et des poseurs.

- Les panneaux seront prépercés en usine pour faciliter le montage sur chantier.

- 20 décors standards panachables (2 décors) au choix de l’architecte.

DESCRIPTIF GENERAL

- Portes montées en applique, à ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur selon le plan.

- Les portes se replaceront par inertie en position fermée, entrebâillée ou ouverte (choix réversible).

- Règlementation ERP : le passage libre sera de 770 mm pour les cabines courantes et de 855 mm pour les cabines PMR.

- La plupart des pieds seront implantés sous les cloisons afin de faciliter le nettoyage.

- Fixation au mur de fond par 3 étriers. Assemblage des meneaux de façade sur murs latéraux par 4 équerres réglables en aluminium avec cache polyamide, assemblage des meneaux sur cloisons par 4 quarts-de-rond massifs en alu anodisé.

- Emplacement libre des étriers muraux et des pieds-vérins afin de préserver les revêtements.

DETAILS TECHNIQUES

- Bandeau de liaison et de contreventement exclusif ‘PROMU’ sur façade et cloisons d’extrémité en aluminium anodisé.

- Raidissage des cloisons par insertion en force d’un profil ‘PROMU’.

- Meneaux longs équipés d’un raidisseur vertical ‘PROMU’. Poteau sol-plafond réalisé avec profil alu type ‘PROMU’.

- Visserie traversante pour assurer la plus grande longévité possible à l’installation.

- Réglage des pieds possible jusqu’à la toute fin du chantier, permettant un parfait alignement et aplomb de la façade.

- Paumelles sans ressort (3 par porte) en aluminium avec axe en inox (dégondables ou non à la pose, choix réversible).

- Les paumelles ne nécessiteront aucun entretien (aucun graissage à prévoir).

- Verrou monté sur la porte, équipé d’un pêne massif coulissant en aluminium, décondamnable par clé carrée fournie. Fait office de prise de main et évite l’usage de boutons de tirage.

- Visserie en inox A4-316L, résistant à la corrosion en milieu côtier et ambiance chlorée, à empreinte anti-effraction Torx(, avec frein de filet afin d’éviter le desserrage dans le temps ou le dévissage par des usagers indélicats.

OPTIONS

- Boitier de voyant de verrou en aluminium anodisé

- 7 décors bois sur porte avec plus-value

- Pictogrammes gravés sur les portes

- Fixation au mur ou au sol par profil U en aluminium avec joint (étanchéité/dilatation du panneau/biais du mur/découpe)

- Pieds en inox h 150 mm réglables

# Text boxes

Mise à jour octobre 2020

* en France métropolitaine + Corse