CABINES ANIMEO

Les cabines seront de type ANIMEO de cabineo (fournies par la société CO2D à 63590 Tours sur Meymont –

tél : 04 73 16 88 57 – contact@cabineo.com – cabineo.com).

Cabines de hauteur 1 m apportant intimité et sécurité aux enfants des écoles maternelles.

RESUME : Les cabines seront de type ANIMEO de cabineo en Compact 10 mm traité antibactérien Sanitized(. 20 décors.

La hauteur totale des cabines sera de 1 m dont 80 mm de vide au sol (réglable de 65 à 95 mm).

Les portes de hauteur 0,94 m seront équipées de 2 paumelles en aluminium avec axe inox, retour par inertie (sans graisse), sans verrou, avec cales et butées anti pince-doigts.

Les portes ouvriront de préférence vers l’extérieur pour la sécurité des enfants.

Les ensembles seront fixés au sol par des potelets en aluminium profil ‘PROMU’ sur platine inox, offrant une meilleure rigidité que des pieds réglables. Fixation éventuelle sur pieds-vérins selon implantation.

Vis traversantes pour une résistance optimale, en inox A4 à empreinte Torx(, avec frein de filet.

Garantie 5 ans des pièces de quincaillerie standard des cabines * – voir fiche téléchargeable sur www.cabineo.com.

DIMENSIONS

- Largeurs et profondeurs des cabines sur mesure aux plans de l’architecte.

- ERP : elles respecteront la Réglementation Accessibilité et auront donc une largeur supérieure à 900 mm.

- Hauteur totale des cabines entre 1005 et 1035 mm, portes de hauteur 940 mm, vide au sol réglable de 65 à 95 mm.

PANNEAUX

- Cloisons en 1 seule partie jusqu’à 2 m de profondeur.

- Portes, meneaux et cloisons en stratifié compact d’épaisseur 10 mm, de qualité C-s1,d0 (M2), finition satinée, imputrescible et garanti pour un usage en milieu humide. Noyau havane.

- Panneaux fabriqués en France dans des usines classées ISO 9001 et ISO 14001, labellisées FSC et PEFC.

- Panneaux traités antibactériens Sanitized(.

- Chants bombés et angles arrondis à rayon 30 mm pour la sécurité des enfants.

- Les panneaux seront prépercés en usine pour faciliter le montage sur chantier.

- 20 décors panachables (2 décors) au choix de l’architecte.

DESCRIPTIF GENERAL

- Portes sans verrou à ouverture vers l’extérieur montées en applique sur les meneaux de façade.

- Défonçage Ø 50 mm faisant office de poignée, en conformité avec les normes NF D 62050 (passage de doigt) et NF EN 13453-1 (poignets).

- Les portes se replaceront par inertie en position fermée/entrebâillée.

- Réglementation Accessibilité dans les ERP : le passage libre sera de 770 mm pour les cabines courantes et de 855 mm pour les cabines PMR. Sur dérogation, elles offriront un passage de 590 mm pour répondre à des largeurs disponibles plus faibles.

- Des cales aluminium derrière les paumelles et 2 butées en caoutchouc maintiendront une distance de 10 mm entre la porte et les meneaux, assurant la fonction anti pince-doigt.

- Piètements spécifiques : potelets Animeo assurant une parfaite stabilité aux cabines. Les piètements seront implantés sous les cloisons afin de faciliter le nettoyage. Des pieds seront ajoutés si nécessaire pour la stabilité.

- Fixation au mur de fond par 2 étriers. Assemblage des meneaux de façade sur murs latéraux par 2 équerres en aluminium avec cache polyamide, assemblage des meneaux sur cloisons par 2 quarts-de-rond massifs en aluminium.

- Emplacement libre des étriers muraux afin de préserver les revêtements.

DETAILS TECHNIQUES

- Visserie traversante pour assurer la plus grande longévité possible à l’installation.

- Paumelles sans ressort (2 par porte) en aluminium avec axe en inox (dégondables ou non à la pose, choix réversible).

- Les paumelles ne nécessiteront aucun entretien (aucun graissage à prévoir).

- Visserie en inox A4-316L, résistant à la corrosion en milieu côtier et ambiance chlorée, à empreinte anti-effraction Torx(, avec frein de filet afin d’éviter le desserrage dans le temps ou le dévissage par des usagers indélicats.

ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Option : portes forme Ecumeo ou Chenille.

- Option : gravure animaux (Chien, Grenouille, Mouton)

- Patère en acier électrozingué laqué ou en nylon gris

- Ecrans de discrétion : standard (CUBO), fantaisies (POMMO, TURBO, PALMEO), design (FANTO, OTO, BALENO) ainsi que les séparateurs d’espaces (DIPLO et CARIBOU)

# Text boxes

Mise à jour octobre 2020