ECRANS DE DISCRETION – ENFANTS ET ADULTES

Les écrans de discrétion / séparations d’urinoirs seront des modèles cabineo (fournies par la société CO2D à 63590 Tours sur Meymont – tél : 04 73 16 88 57 – contact@cabineo.com – cabineo.com).

RESUME : Les écrans de discrétion / séparations d’urinoirs seront des modèles cabineo intégralement réalisés en Compact 10 mm traité antibactérien Sanitized(.

Fournis avec 2 étriers et 1 pied-vérin en polypropylène renforcé.

La visserie sera en inox 316L/A4 à empreinte Torx( avec frein filet.

GAMME PRODUITS – - dimensions L x H du panneau + vide au sol réglage de 65 à 95 mm

Séparations d’urinoirs

- SU600 (sans pied) : L 395 x H 610 mm

- SU1300 : L 410 x H 1350 mm

- SU1600 (3 étriers) : L 460 x H 1680 mm

Ecrans maternelles

- SU600P : 	L 395 x H 690 mm

- CUBO : 	L 760 x H 680 mm

- POMMO : 	L 710 x H 880 mm

- TURBO : 	L 810 x H 840 mm

- PALMEO : 	L 760 x H 880 mm

- FANTO : 	L 710 x H 880 mm

- OTO : 	L 810 x H 840 mm

- BALENO : 	L 760 x H 880 mm

- DIPLO (3 étriers) : 		L 950 x H 1880 mm

- CARIBOU (3 étriers) : 	L 1160 x H 1680 mm

Ecrans maternelles avec cache bas pour bâti-support

- DIPLO BA (3 étriers) : 	L 950 x H 1880 mm

- CARIBOU BA (3 étriers) : 	L 1160 x H 1680 mm

PANNEAUX

- Panneaux de stratifié compact d’épaisseur 10 mm, de qualité C-s1,d0 (M2), finition satinée, imputrescible et garanti pour un usage en milieu humide.

- Panneaux fabriqués en France dans des usines classées ISO 9001 et ISO 14001, labellisées FSC et PEFC.

- Panneaux traités antibactériens Sanitized(.

- Tous chants bombés.

- 20 décors - panachage possible de 3 décors.

DETAILS TECHNIQUES

- Visserie inox A4-316L, résistant à la corrosion en milieu côtier et ambiance chlorée, avec frein filet, à empreinte anti-effraction Torx(.

COFFRAGES DE BATI-SUPPORT

- Les modèles écrans DIPLO et CARIBOU dans leur version BA accueilleront des coffrages de bâti-support en compact.

# Text boxes

Mise à jour octobre 2020