CABINES SCOLA 2.5 TORO

Les cabines seront de type SCOLA 2.5 de cabineo (fournies par la société CO2D à 63590 Tours sur Meymont –

tél : 04 73 16 88 57 – contact@cabineo.com – cabineo.com).

Cabines autonomes de très grande hauteur apportant une excellente intimité du sol au plafond.

RESUME : Les cabines seront de type SCOLA 2.5 TORO de cabineo en Compact 12.5 mm traité antibactérien Sanitized(. 
8 décors.

La hauteur totale des cabines sera de 2,48 m – dont vide au sol de 10 mm. Aucune fixation au plafond à prévoir.

Les portes de hauteur 1,98 m seront équipées de 3 paumelles en aluminium avec axe inox, retour par inertie (sans graisse), et d’un verrou coulissant avec pêne massif en aluminium, toujours monté sur la porte et faisant office de prise de main.

Profil en aluminium anodisé exclusif ‘PROMU’ servant de bandeau de façade (x2) et de renfort vertical.

Imposte en compact au-dessus des portes, ne laissant aucune vision dans la cabine.

Liaison entre panneaux par quarts-de-rond massifs en aluminium anodisé. Fixation sur murs latéraux par équerres réglables. 
Vis en inox A4 à empreinte Torx(, avec frein de filet, traversantes pour une résistance optimale.

Garantie 5 ans des pièces de quincaillerie standard des cabines * – voir fiche téléchargeable sur www.cabineo.com.

Ces cabines sont considérées comme des locaux : prévoir éclairage et ventilation individuels.

DIMENSIONS

- Largeurs et profondeurs des cabines sur mesure aux plans de l’architecte.

- ERP : elles respecteront la Réglementation Accessibilité et auront donc un entraxe supérieur à 900 mm (passage 770 mm).

- Hauteur totale des cabines de 2480 mm, portes de grande hauteur 1980 mm, faible vide au sol réglable de 10 à 25 mm.

PANNEAUX

- Cloisons d’un seul tenant jusqu’à 2,04 m de profondeur.

- Portes, meneaux et cloisons en stratifié compact d’épaisseur 12.5 mm, de qualité C-s1,d0 (M2), finition satinée, imputrescible et garanti pour un usage en milieu humide. Noyau havane.

- Panneaux fabriqués en France dans des usines classées ISO 9001 et ISO 14001, labellisées FSC et PEFC.

- Panneaux traités antibactériens Sanitized(.

- Chants bombés et angles arrondis pour la sécurité des usagers et des poseurs.

- Les panneaux seront prépercés en usine pour faciliter le montage sur chantier.

- 8 décors standards panachables (2 décors) au choix de l’architecte.

DESCRIPTIF GENERAL

- Cabines autonomes n’ayant pas besoin d’être fixées au plafond.

- Portes montées en applique, à ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur selon le plan.

- Les portes se replaceront par inertie en position fermée, entrebâillée ou ouverte (choix réversible).

- Règlementation ERP : le passage libre sera de 770 mm pour les cabines courantes et de 855 mm pour les cabines PMR.

- Fixation au sol par des étriers en polypropylène renforcé. Réglage 0/+15 m par calage.

- Fixation au mur de fond par 4 étriers. Assemblage des meneaux de façade sur murs latéraux par 5 équerres réglables en aluminium avec cache polyamide, assemblage des meneaux sur cloisons par 5 quarts-de-rond massifs en alu anodisé.

- Emplacement libre des étriers muraux et des étriers au sol afin de préserver les revêtements.

DETAILS TECHNIQUES

- Bandeau de liaison et de contreventement exclusif ‘PROMU’ sur façade (x2) et cloisons d’extrémité en alu anodisé.

- Meneaux longs équipés d’un raidisseur vertical ‘PROMU’. Poteau sol-plafond réalisé avec profil alu type ‘PROMU’.

- Imposte en compact hauteur 490 mm au-dessus des portes avec recouvrement : aucune vision possible dans la cabine.

- Visserie traversante pour assurer la plus grande longévité possible à l’installation.

- Paumelles sans ressort (3 par porte) en aluminium avec axe en inox (dégondables ou non à la pose, choix réversible).

- Les paumelles ne nécessiteront aucun entretien (aucun graissage à prévoir).

- Verrou monté sur la porte, équipé d’un pêne massif coulissant en aluminium, décondamnable par clé carrée fournie. Fait office de prise de main et évite l’usage de boutons de tirage.

- Visserie en inox A4-316L, résistant à la corrosion en milieu côtier et ambiance chlorée, à empreinte anti-effraction Torx(, avec frein de filet afin d’éviter le desserrage dans le temps ou le dévissage par des usagers indélicats.

OPTIONS

- Boitier de voyant de verrou en aluminium anodisé

- Pictogrammes gravés sur les portes

- Fixation au mur ou au sol par profil U en aluminium avec joint (étanchéité/dilatation du panneau/biais du mur/découpe)

- Pieds-vérins en polypropylène renforcé 80 mm / pied inox 150 mm

# Text boxes

Mise à jour octobre 2020

* en France métropolitaine + Corse