CABINES STATUO TORO

Les cabines seront de type STATUO de cabineo (fournies par la société CO2D à 63590 Tours sur Meymont –

tél : 04 73 16 88 57 – contact@cabineo.com – cabineo.com).

La cabine sans bandeau apparent en façade hauteur 2,10 m en épaisseur 12,5 mm. Le confort et l’élégance.

RESUME : Les cabines seront de type STATUO TORO de cabineo en Compact 12,5 mm traité antibactérien Sanitized(. 8 décors.

La hauteur totale des cabines sera de 2,17 m - vide au sol de 65 à 95 mm. Tous panneaux alignés hauteur 2,04 m. Portes équipées de 3 paumelles en aluminium avec axe inox, retour par inertie (sans graisse), et d’un verrou coulissant avec pêne massif en aluminium, monté sur la porte et faisant office de prise de main. Boitier de voyant en aluminium anodisé.

Bandeau en aluminium anodisé exclusif ‘PROMU’ servant de bandeau de liaison, de raidissage des cloisons et de renfort vertical (si besoin). Bandeau supérieur fixé sur les cloisons et les murs latéraux par des équerres en aluminium anodisé ou par des consoles en stratifié compact dédiées pour les meneaux longs.

Liaison entre panneaux par quarts-de-rond massifs en aluminium anodisé. Fixation sur murs latéraux par équerres réglables. 
Vis TF (tête plate) en inox A4 à empreinte Torx(, avec frein de filet, traversantes (résistance optimale).

Pas ou peu (meneau long) de pieds en façade afin de faciliter le nettoyage.

Garantie 5 ans des pièces de quincaillerie standard des cabines * – voir fiche téléchargeable sur www.cabineo.com.

DIMENSIONS

- Largeurs et profondeurs des cabines sur mesure aux plans de l’architecte.

- ERP : elles respecteront la Réglementation Accessibilité et auront donc un entraxe supérieur à 900 mm (passage 770 mm).

- Hauteur totale des cabines comprise entre 2155 et 2185 mm, tous panneaux 2040 mm, faible vide au sol réglable de 65 à 95 mm.

PANNEAUX

- Cloisons d’un seul tenant jusqu’à 2,60 m de profondeur.

- Portes, meneaux et cloisons en stratifié compact d’épaisseur 12,5 mm, de qualité C-s1,d0 (M2), finition satinée, imputrescible et garanti pour un usage en milieu humide. Noyau havane.

- Panneaux fabriqués en France dans des usines classées ISO 9001 et ISO 14001, labellisées FSC et PEFC.

- Panneaux traités antibactériens Sanitized(.

- Chants bombés et angles arrondis (parties accessibles) pour la sécurité des usagers.

- Les panneaux seront prépercés en usine pour faciliter le montage sur chantier.

- 8 décors standards panachables (2 décors) au choix de l’architecte. 7 décors bois sur porte avec plus-value.

DESCRIPTIF GENERAL

- Portes montées en applique, à ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur selon le plan.

- Les portes se replaceront par inertie en position fermée, entrebâillée ou ouverte (choix réversible).

- Règlementation ERP : le passage libre sera de 770 mm pour les cabines courantes et de 855 mm pour les cabines PMR.

- La plupart des pieds seront implantés sous les cloisons afin de faciliter le nettoyage.

- Fixation au mur de fond par 3 étriers. Assemblage des meneaux de façade sur murs latéraux par 4 équerres réglables en aluminium avec cache polyamide, assemblage des meneaux sur cloisons par 4 quarts-de-rond massifs en alu anodisé.

- Emplacement libre des étriers muraux et des pieds-vérins afin de préserver les revêtements.

DETAILS TECHNIQUES

- Bandeau de liaison exclusif ‘PROMU’ invisible en façade, monté en retrait sur les cloisons et murs latéraux.

- Raidissage des cloisons > 1,80 m par fixation latérale d’un profil ‘PROMU’.

- Meneaux longs équipés d’une console de BS et, si besoin, d’un raidisseur vertical ‘PROMU’. Poteau sol-plafond éventuel réalisé avec profil alu type ‘PROMU’.

- Visserie tête fraisée plate traversante pour assurer la plus grande longévité possible.

- Réglage des pieds possible jusqu’à la toute fin du chantier, permettant un parfait alignement et aplomb de la façade.

- Paumelles sans ressort (3 par porte) en aluminium avec axe en inox (dégondables ou non à la pose, choix réversible).

- Les paumelles ne nécessiteront aucun entretien (aucun graissage à prévoir).

- Verrou monté sur la porte, équipé d’un pêne massif coulissant en aluminium, décondamnable par clé carrée fournie. Fait office de prise de main et évite l’usage de boutons de tirage. Boitier de voyant en aluminium anodisé.

- Visserie en inox A4-316L, résistant à la corrosion en milieu côtier et ambiance chlorée, à empreinte anti-effraction Torx(, avec frein de filet afin d’éviter le desserrage dans le temps ou le dévissage par des usagers indélicats.

OPTIONS

- Closoir de bandeau à clipser en aluminium anodisé

- Pictogrammes gravés sur les portes

- Fixation au mur ou au sol par profil U en aluminium avec joint (étanchéité/dilatation du panneau/biais du mur/découpe)

# Text boxes

* en France métropolitaine + Corse

Mise à jour février 2021